# Text boxes

## Kx Switch BIVOIES

## KORTEX MONETIQUE & INDUSTRIE

139/147 Ave Paul Vaillant Couturier – 93126 La Courneuve Cedex

Tél : 01 49 92 55 55 – Fax : 01 49 92 55 77

Web : www.kortex.com

SUPPORT TECHNIQUE

Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le Vendredi de 9h à 12h

Tél : 01 49 92 55 50 – Fax : 01 49 92 55 48

Email : lhk@kortex.com

Vous pouvez utiliser le Kx Switch Bivoies indifféremment en canal B ou en canal D. Par contre il est impératif que les deux TPE, ainsi que le coffret Kx Pro Numéris Commerce soient paramétrés pour le même usage (canal B ou canal D).

Afin d’éviter toutes erreurs de fonctionnement, reportez vous aux manuels d’utilisations de vos terminaux de paiements électroniques, et de votre coffret Kx Pro Numéris Commerce.

#### Utilisation et mise en service

Le Kx Switch Bivoies est un élément permettant de relier deux terminaux de paiements électroniques sur un seul coffret Numéris (le Kx Pro Numéris Commerce).

Pour pouvoir utiliser le Kx Switch Bivoies, vous devez être munis des bons câbles de liaison entre le Switch et les TPE (Voir chapitre « Câble de connexion »).

Les câbles de liaison fournis par KORTEX possèdent deux connecteurs. Un connecteur de couleur pour le branchement côté Switch, et un autre pour le branchement côté TPE.

La distance maximale entre le Kx Switch Bivoies et le TPE est de 12 mètres.

ATTENTION !

Une inversion de branchement rendra votre switch inutilisable de manière irréversible.

Nous vous conseillons de l’utiliser avec des câbles validés et proposés par KORTEX.

Toute mauvaise utilisation du Kx Switch Bivoies entraînant la dégradation partielle ou totale du produit ne sera pas prise en charge par la garantie constructeur.

#### Précaution d’emploi

#### Canal D ou B

##### TRANSPAC

Bénéfices :

- Economie sur  le nombre d’équipements

- Fonctionnement sur Canal D ou Canal B

- Evolutivité aisée du monovoie vers le bivoies

- Simplicité d’installation

Vous venez de faire l’acquisition de notre Kx Switch Bivoies, et nous vous remercions pour la confiance que vous portez à notre gamme de solutions monétiques.

Le Kx SWITCH Bivoies répond à un besoin d’optimisation des lignes Numéris( par rapport aux nombres de Terminaux de Paiements Electronique. Il vous permet ainsi, de relier deux TPE sur la même ligne Numéris( . Le Kx SWITCH Bivoies, gère automatiquement les demandes d’autorisation bancaire provenant des deux équipements, sans en perturber le temps de réponse.

Ce tableau est amené à se compléter au fur et à mesure des évolutions de la gamme des solutions monétiques Kortex. Vous pouvez trouver les mises à jour concernant la disponibilité des câbles, ainsi que les modèles de TPE compatibles sur notre site :

www.kortex.com/produits/TPE.htm

#### Schéma des câbles actuellement proposés par Kortex

| Marque du TPE | Modèle | Longueur | couleur côté Switch | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENICO | Gamme Elite 500/700 | 2, 5, 10 m | Bleu | Dispo |
| CKD MONEYLINE | Tous les modèles | 2, 5, 10 m | Rouge | Dispo |
| SCLUMBERGER SEMA | MagIC 5100 / 6000 / 6100 / 9000 | 2, 5, 10 m | Jaune | Non Dispo |
| CEICOM | SECAM | 2, 5, 10 m | Orange | Non Dispo |

Le tableau ci-dessous récapitule la liste des modèles de TPE compatibles ainsi que la disponibilité actuelle des câbles de liaison TPE-Kx Switch Bivoies proposés par Kortex.

#### Terminaux de Paiements Electroniques Compatibles et Câbles de liaison TPE-Switch Bivoies

AD 001680

# G.I.E.

Carte

Bancaire

Fig. 1. : Schéma de câblage du Kx Switch Bivoies

Comme le montre la figure 1, la mise en service du Kx Switch Bivoies, se fait de la manière suivante :

- Paramétrer votre coffret Kx Pro Numéris Commerce en canal B ou en canal D selon l’utilisation souhaitée (Voir manuel du Kx Pro Numéris Commerce).

- Paramétrer vos TPE pour une utilisation identique à celle définie pour le coffret Numéris.

- Relier le coffret Numéris à la ligne Numéris et le brancher sur une prise de courant (mais le laisser éteint).

- Relier le Kx Switch TPE au coffret Numéris par l’intermédiaire du câble série SubDB25-SubDB25.

- Relier vos TPE au Kx Switch Bivoies par l’intermédiaire des câbles Switch proposés par Kortex, en respectant le sens de branchement (connecteur de couleur côté Switch). Voir Chapitre « Câbles compatibles ».

- Allumer votre modem et vos TPE et lancer un ou plusieurs appels depuis vos TPE.

L’installation est maintenant terminée.

Vous pouvez également réaliser vous-même les câbles de liaison entre les TPE et le Kx Switch Bivoies grâce aux schémas de câblage ci-dessous.

| INGENICO Elite 500/700 | RJ45 8/8M Switch Bivoies | RJ11 6/6M TPE |
| --- | --- | --- |
| CTS | Non Connecté | Non Connecté |
| RTS | Non Connecté | Non Connecté |
| DSR | 6 | 5 |
| GND | 5 | 6 |
| DTR | 4 | 4 |
| RX | 3 | 3 |
| TX | 2 | 2 |
| CD | Non Connecté | Non Connecté |

| Tous les CKD MoneyLine | RJ45 8/8M Switch Bivoies | RJ45 8/8M TPE |
| --- | --- | --- |
| CTS | Non Connecté | Non Connecté |
| RTS | Non Connecté | Non Connecté |
| DSR | Non Connecté | Non Connecté |
| GND | 5 | 4 |
| DTR | 4 | 5 |
| RX | 3 | 6 |
| TX | 2 | 7 |
| CD | Non Connecté | Non Connecté |